## Slide 1: Hidrodinâmica
Aula 03
(10 Sem./2016)

## Slide 2: Movimento relativo próximo a um ponto
Considere que a velocidade no ponto P e no tempo t é u. Próximo a este ponto
a velocidade é ligeiramente diferente.

## Slide 3
A expressão anterior pode ser escrita com auxílio de matrizes:
Para escrever a equação 3.2 a partir da equação 3.1 usamos a relação,
Neste caso, não há
variação do tempo

## Slide 4
A relação 3.3 pode ainda ser escrita como:
soma em j
TENSOR
DEFORMAÇÃO
TENSOR
ROTAÇÃO
O tensor deformação é simétrico: ij =  ji
O tensor rotação é anti-simétrico: ij = -ji

## Slide 5
A definição formal de tensor, e outras propriedades, serão apresentadas
mais tarde. Por ora, basta entendermos as definições operacionais: o tensor
deformação é uma grandeza composta de nove quantidades, nem todas
independentes entre si uma vez que ele é um tensor simétrico. Assim sendo,
são seis grandezas independentes. O mesmo podemos dizer para o tensor rotação.
O fato de que para um fluxo em geral nós encontramos nove quantidades ui / xj
implica numa serie de conseqüências para o movimento do fluido que
passamos a examinar. Vamos entender melhor a razão dos nomes dos tensores
deformação e rotação.

## Slide 6: Movimento dos elementos do fluido
Introdução aos diferentes tipos de movimento
NOTA: nos eslaides que se seguem fazemos uma mudança de notação quanto
às coordenadas, ao vetor velocidade e suas componentes cartesianas:
isso é feito para adequar o texto à algumas
fotografias usadas.

## Slide 7: Movimento translacional:
Vamos inicialmente exemplificar para o caso de fluxos bidimensionais e
posteriormente generalizamos para o caso tridimensional.
Se tomamos um elemento do fluido sob
a forma de um paralelepípedo com suas
arestas paralelas aos eixos cartesianos
podemos definir o movimento translacional
como aquele que preserva o paralelismo das
arestas sem alteração nas dimensões das arestas.
O fluxo de partículas ao longo de linhas de escoamento
retas e paralelas com velocidade constante (o assim
chamado fluxo uniforme) é um exemplo de movimento
translacional puro.

## Slide 8: Movimento com deformação:
1. Movimento com deformação linear.
Num fluxo convergente a velocidade tem
uma tendência a aumentar ao longo da
trajetória das partículas.
Considere a partícula bidimensional ABCD.

## Slide 9
As velocidades de deformação linear são as velocidades relativas entre
dois lados opostos:
As velocidades de deformação linear por unidade de comprimento são:

## Slide 10
Assumimos que as componentes de velocidade u e v não dependem
respectivamente das coordenadas y e x, e não dependem do tempo.
A soma (u/x + v/y) é a velocidade de deformação total,isto é, a taxa
de variação da área por unidade de área. As áreas BCEB’ e D’C’ED devem
ser iguais no caso de um fluido incompressível. A diferença dá a taxa de
expansão ou compressão no caso de um fluido compressível.
variação da área

## Slide 11
2. Movimento com deformação angular ou cisalhamento.
A deformação angular pode ser ilustrada pelo
comportamento de uma partícula do fluido que
transita por uma tubulação curva.
Ao passar pela curva o lado AB do elemento
fluido, indicado na figura, tende a se mover a
uma velocidade maior do que o lado CD. Desta
diferença de velocidade surge a deformação
angular.

## Slide 12
Considere que a velocidade do lado AB é u e a do lado CD é u + du. A distância
CC’ (ou DD’) após o tempo dt será: (u/y)dydt. A velocidade u neste caso varia
com a coordenada y. A velocidade angular é dada por,
De modo análogo temos uma deformação segundo o eixo y. BB’ (ou DD’’) é igual a, (v/x)dxdt. A
velocidade angular será,
analogamente, v/x.

## Slide 13
- Quando as duas deformações existem ao mesmo tempo a soma das velocidades
angulares (u/y + v/x) é a taxa de deformação angular.
No caso da figura anterior escolhemos u/y = v/x e daí a diagonal
do quadrado inicial tende a ser paralelo à diagonal do losango durante o curso
da deformação angular. Quando isto não acontece dizemos que o movimento
é rotacional.

## Slide 14
Movimento com Rotação:
Das considerações anteriores temos que as velocidades de deformação angular
são u/y e v/x (caso bidimensional). Se u/y = v/x existe deformação angular
sem rotação. Se u/y  v/x a diagonal tende a girar e teremos ambos
os movimentos, de deformação angular e de rotação.
A diferença u/y - v/x é a medida da taxa de rotação. Se esta diferença é zero
não há rotação.
Teremos deformação angular sem rotação quando u/y - v/x = 0 e
u/y + v/x  0. Analogamente, teremos rotação sem deformação angular quando
u/y - v/x  0 e u/y + v/x = 0.
Podemos resumir essas conclusões no quadro que se segue...

## Slide 16: Expressões matemáticas definindo o movimento de uma partícula do fluido
Considere o elemento de fluido ABCD
no tempo t. As componente de
velocidade u e v, são funções de x e y.
Podemos escrever,
No tempo t o ponto A está em (x,y) e
o ponto D está em (x+dx, y+dy).

## Slide 17
As coordenadas de A e D no tempo t + dt são,
ou,
Somando e subtraindo ½.(v/x)dydt à coordenada x e ½.(u/y)dudt
à coordenada y obtemos para a coordenadas de D’ obtemos,...

## Slide 19
Podemos generalizar as equações anteriores para o caso tridimensional,
Analogamente, somando e subtraindo certos termos apropriados, podemos
obter a relação,

## Slide 20
Essas relações podem ser agrupadas na seguinte expressão,

## Slide 21
onde adotamos as seguintes definições,
Coeficientes de
deformação linear
Coeficientes de
deformação angular
(cisalhamento)
Coeficientes de
rotação
 - csi
 - eta
- zeta

## Slide 22
Um fluxo é dito irrotacional quando os coeficientes  =  =  = 0. Desta condição
resulta que,
Os coeficientes de rotação medem assim o grau de rotacionalidade de um fluxo.
Definimos o vetor vorticidade ,
Desta definição concluímos que,

## Slide 23
A partir da definição de vorticidade podemos definir, então, um fluxo como sendo
irrotacional como aquele em que a vorticidade é nula em toda a sua extensão,
Fluxo irrotacional: algumas conseqüências.
Da identidade vetorial,
Podemos concluir que para um fluxo irrotacional existe uma função  (x,y,z,t) para
a qual,
Essa função é denominada função potencial velocidade.

## Slide 24
Se o fluido é incompressível podemos acrescentar as seguintes conclusões,
Isto é, o potencial velocidade satisfaz a equação de Laplace,

## Slide 25
Podemos retornar ao eslaide 4 para reescrever o tensor rotação e o tensor
deformação ajustando a nomenclatura,
Tensor rotação
(anti-simétrico)

## Slide 26
Tensor deformação
(simétrico)

## Slide 27
Exercícios: mostre que,
1.  X (f) = 0;
2.  .( ) = 2() = 2/x2 + 2/y2 + 2/z2
FIM